## Slide 1: Zobrazovací, elektrofyziologické a funkční vyšetřovací metody
MUDr. Jindřich Mareš

## Slide 2: Rentgen
= skiagrafie
Metoda k zobrazení měkkých a hlavně tvrdých tkání
Základem je rozdílné pohlcení rentgenových paprsků různými tkáněmi
Výsledný obraz zachycen na RTG film či detekční systém přístroje
Nejčastěji vyšetření kostí, kloubů, zubů, plic, břicha
Relativní kontraindikace v těhotenství
Výhody
  Levné
  Rychlé
Nevýhody
  Nezachytí děj, ale pouze jeho výsledek
  Obtížná lokalizace ev. nálezu
  Radiační zátěž

## Slide 3: Nejčastejší projekce
Předozadní (anteroposteriorní) a zadopřední (posteroanteriorní)
Boční

## Slide 4: Kontrastní látka
Umožňuje lepší zobrazení tkání
mění hodnotu absorbce rtg záření – zvyšuje kontrast mezi tkáněmi
Pozitivní x negativní
Pozitivní
  Pohlcují méně záření, než vyšetřovaný orgán
  Nejčastěji vzduch
  Na rtg černý
Negativní
  Pohlcují více rtg záření, zvyšují sytost orgánu
  Jodové (tekuté) x bariové (kašovité)
Metoda dvojího kontrastu

## Slide 5: CT
= computed tomography, výpočetní tomografie
Využívá rentgenového záření
Zobrazuje tělo v sérii řezů
Výsledný obraz vzniká matematickou rekonstrukcí z řady rentgenových projekcí získaných postupně z různých úhlů
lze diagnostikovat jen takové patologické procesy, které se při prostém vyšetření nebo po podání kontrastní látky liší svou denzitou od okolí

## Slide 6
Výhody:
  vysoké detaily
  rychlost
  Možnost přesné lokalizace patologie
  V současné době možnost 3D rekonstrukce
Nevýhody:
  Vysoké pořizovací náklady
  Relativně vysoká dávka RTG záření

## Slide 8: Scintigrafie
Metoda využívající detekci záření γ a rentgenového záření
Využívá se k měření radioaktivity látek, zejména radiofarmak nebo aktivity biologických materiálů
Planární detekční systémy
  Gamakamery
  Dvourozměrné zobrazení
tomografické detekční systémy
  Emisní počítačové tomografy
  SPECT nebo PET podle užitého radiofarmaka

## Slide 10: Ultrazvuk
Založená na schopnosti tkání odrážet ultrazvukové vlny = echogenitě
Hypoechogenní x hyperechogenní tkáně (světlejší nebo tmavší než okolí)
Výhody:
  Neinvazivnost
  Absence kontraindikací

## Slide 11: Orgány vhodné k vyšetření
břišní orgány ( játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka břišní, slezina, ledviny, močový měchýř, břišní cévy)
malá pánev: děloha, vaječníky, prostata, varlata
měkké tkáně: kůže, podkoží, nádory
krk: štítná žláza, příštitná tělíska, lymfatické uzliny

## Slide 12: Dopplerovská ultrasonografie
Umožňuje nám získat povědomí o rychlosti pohybu tkání (zejména krve)
Zjišťujeme složku rychlosti směrem od sondy či k sondě
Zobrazeno v odstínech modré a červené
Duplexní ultrasonografie – spojení dopplerovského usg s anatomickým obrazem klasického usg

## Slide 13: Magnetická resonance
Využívá se působení silného magnetického pole na atomy lidského těla
Slouží k zobrazení měkkých tkání
Přesnost zobrazení − na základě rozlišných intenzit signálu měkkých tkání (mozek, srdce, chrupavčitá tkáň...)
Výhody:
  Umožňuje rozlišit patologické stavy, které jsou jinak nezobrazitelné
  Neinvazivní metoda − nevyužívá škodlivého ionizujícího záření(vhodné i pro těhotné a novorozence)
  Informace o krevním oběhu, krevních cévách
  Některé angiografické snímky mohou být zobrazeny bez potřeby dodání kontrastní látky
  Funkční MRI umožňuje zobrazení obou aktivních části mozku při jednotlivých aktivitách
Nevýhody:
  Vysoká pořizovací a provozní náklady
  Dlouhá doba vyšetření
  Nelze použít u pacientů s magnetickými implantáty
  Vyšší výskyt artefaktů

## Slide 14: Elektrokardiografie
Základní vyšetřovací metoda v kardiologii
snímáme elektrickou srdeční aktivity
Pomocí elektrod umístěných na kůži, ale i na stěně jícnu či přímo v srdci, měříme rozdíl napětí jako projev šíření akčního potenciálu myokardem
Možnost měření klidového, ale i zátěžového EKG
Výsledkem je elektrokardiogram

## Slide 15
Einthovenův trojůhelník –
3-svodové EKG, v jejich pomyslném těžišti leží srdce
Bipolární svody

## Slide 16
12-ti svodové EKG
  Navíc 6 unipolárních hrudních svodů

## Slide 18
elektrokardiogram

## Slide 19: Elektroencefalografie
Měříme elektrické potenciály povrchových struktur mozku
Využití převážně v neurologii, neurochirurgii a psychiatrii
Vlny alfa, beta, théha, delta

## Slide 20: Elektromyografie
Elektrodiagnostická metoda k diagnostice poruch nervosvalového aparátu
Měření elektrických potenciálů vzniklých v důsledku činnosti kosterní svaloviny
Povrchové nebo jehlové elektrody