## Slide 1: Proces diagnostiky
Kvalifikované rozhodnutí informovaného lékaře.
Bezchybná preanalytická fáze.
Přesná analýza.
Správná interpretace výsledků.

## Slide 2: Faktory ovlivňující hodnoty biochemických parametrů
Preanalytická fáze – 80% chyb.
Analytická fáze – 5% chyb.
Postanalytická fáze – 15% chyb.

## Slide 3: Preanalytická fáze
Soubor všech postupů a operací, kterými
projde vzorek biologického materiálu od
okamžiku, kdy je analýza požadována, do
okamžiku, kdy je vzorek zpracován.
Zahrnuje v sobě přípravu pacienta před odběrem, vlastní odběr s identifikací, uložením a transportem materiálu do laboratoře.

## Slide 4: Faktory preanalytické fáze a - ovlivnitelné
stravovací návyky, prodloužené lačnění až hladovění, dehydratace
kofein a kouření, alkohol, drogy, léky
diagnostické a terapeutické zásahy
stres
nadmořská výška
fyzická zátěž a tělesná aktivita
poloha při odběru

## Slide 5: Faktory preanalytické fáze b - neovlivnitelné
cyklické variace – denní, noční
pohlaví
věk
rasa
gravidita

## Slide 6: Preanalytická fáze
1. Mimolaboratorní část
a. příprava pacienta před odběrem
b. odběr biologického materiálu
c. transport biologického materiálu do laboratoře
2. Laboratorní část
a. příjem a registrace biologického materiálu
b. centrifugace
c. skladování vzorku
d. příprava vzorku před vlastním stanovením

## Slide 7: 1. Mimolaboratorní část a. příprava pacienta před odběrem
Kontrola identifikace nemocného.
Informování pacienta o postupu při odběru.
Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem:
  lačnění (10-12 hod), omezení příjmu tekutin, vyloučení alkoholu, tabáku, kofeinu
  omezení tělesné aktivity, vyvarování se stresu
  vyloučení léků

## Slide 8: 1. Mimolaboratorní část a. příprava pacienta před odběrem
Načasování odběru krve
  Provádí se většinou ráno
  Přesné dodržení požadovaného načasování
  je zcela rozhodující zejména u monitorování
  farmakoterapie a u funkčních testů.

## Slide 9: 1. Mimolaboratorní část b. odběr biologického materiálu
Příprava příslušné dokumentace
Příprava odběrových pomůcek
Příprava odběrových zkumavek
Řádné označení zkumavek

## Slide 10: Žádanka o vyšetření
Jméno a příjmení pacienta
Rodné číslo /datum narození – muž, žena/
Číslo zdravotní pojišťovny
Diagnóza hlavní
Označení vzorku v režimu statim
Odbornost, razítko a podpis lékaře požadujícího vyšetření
Datum a čas odběru
Identifikace odebírající osoby
Druh požadovaného vyšetření
Další poznámky – léčba-léky, infuze, transfuze

## Slide 11: Údaje na identifikačním štítku
Jméno a příjmení pacienta
Rodné číslo nebo náhradní číslo pojištěnce nebo datum
narození
IDEÁL: štítek vytištěný z informačního systému, lepený
jak na žádanku, tak na odběrovou nádobu
(jméno a příjmení, rodní číslo, kód pojišťovny, identifikace
žádajícího lékaře, diagnóza, adresa pacienta)
ÚDAJE NA ŽÁDANCE A NA ŠTÍTKU S BIOLOGICKÝM
MATERIÁLEM MUSÍ BÝT SHODNÉ

## Slide 12: 1. Mimolaboratorní část analyzovaný materiál
Krev
  venózní
  arteriální
  kapilární
  Venózní krev
  srážlivá (sérum)
  nesrážlivá (plazma)

## Slide 13: 1. Mimolaboratorní část analyzovaný materiál
Moč
Mozkomíšní mok
Stolice
Plodová voda
Pot
Sliny
Tkáně
Hnis
Sputum

## Slide 14: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku venózní krve
20 min před odběrem zaujmout polohu vsedě
zajištění správné polohy paže
aplikace turniketu – odběr na laktát bez použití turniketu
posouzení kvality žilního systému – výběr jehly správného průsvitu

## Slide 15: Odběr venózní krve
Správný výběr paže:
  jizvy
  hematom
  infuze
  mastektomie

## Slide 16: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku venózní krve
Desinfekce místa vpichu - pozor na alergii
  Desinfekční prostředek musí před vpichem zaschnout
    mokrý = hemolýza, štípaní
    nutno dodržet dobu expozice
Otevřený systém – krev musí volně vytékat do
zkumavky, nepřípustné je nasávání do stříkačky a
následné přeplňování /poškození krevních buněk,
zkreslení koagulačního výsledku/.
Uzavřený systém – při správném postupu dojde k
vyrovnání tlaku ve chvíli, kdy je množství krve ve
zkumavce po rysku.

## Slide 17: Upozornění !!!
pozor na dobu zaškrcení turniketu
jakmile se objeví krev v odběrové nádobě, uvolnit
turniket
pozici jehly v žíle neměnit
respektovat pořadí odebíraných vzorků
zkumavky s antikoagulans ihned po naplnění
mírným kývavým pohybem promíchat – netřepat!!!
odběrová nádoba nesmí být potřísněna
biologickým materiálem

## Slide 18: Poloha pacienta při odběru
Vzpřímená pozice: ↑ hydrostatický tlak
  přesun vody a iontů z plazmy→ ↑proteinů a krevních elementů = zahuštění plazmy
  ↑ hormonů
Poloha vleže: ↓proteiny, enzymy (ALP,AST)
  látky na proteiny vázané: Ca, TC, hormony

## Slide 19: Faktory ovlivňující odběr krve
Dlouho přiložený turniket, cvičení paží:
  ↑ proteinů, lipidů, AST, CK, Fe,K, laktátu, Ca
Trauma: K, LD
Tenká odběrová jehla: K, LD, ACP, AST, ALT, bilirubin
Stopy antiseptika: degradační produkty fibrinogenu – hemolýza

## Slide 20: Pořadí odebíraných vzorků
Krevní kultivace
Nativní krev
Citrát
Heparin
EDTA
Fluorid

## Slide 21: Koagulační faktory
Bílkoviny krevní plazmy – glykoproteiny
tvorba v játrech, funkce závislá na Ca2+
aktivace: fibrinogen → fibrin
Značení římskými číslicemi v pořadí,
v jakém byly objeveny.

## Slide 22: Koagulační faktory
I – fibrinogen
II – protrombin
III – tkáňový tromboplastin
IV – Ca2+
V – proakcelerin
VII – prokorventin
VIII – antihemofilický faktor A (von Willebrandův) – při absenci krvácivá choroba

## Slide 23: Antikoagulanty
Heparin:
  malá interference s anal. testy
  ve formě solí (sodná, draselná, litná, amonná)
  inhibice ACP, LDH
  inhibuje protrombin→trombin (fibrinogen→fibrin)
EDTA
  pro hematologická vyšetření
  chelatační činidlo
  inhibice ALP, CK
  draselná sůl-malý vliv na lab. testy (některé metody Ca, Fe)

## Slide 24: Antikoagulanty
Citrát sodný
  váže Ca2+
  inhibice aminotransferáz, ALP
  stimulace ACP
Oxaláty
  ve formě solí
  nerozpustné komplexy s Ca2+
  inhibice LDH, amylázy, ACP, ALP
  ↓hematokrytu

## Slide 25: Konzervanty
Fluorid sodný
  antiglykolytický prostředek
  inhibice enzymů
  slabé antikoagulační vlastnosti
  inhibice ureasy
jodoacetát
  antiglykolytický prostředek
  inhibice CK

## Slide 26: Krevní plazma, sérum
tekutá složka krve
slouží jako médium pro přenos cukrů, lipidů, hormonů, metabolických produktů
je významným regulátorem acidobazické a osmotické rovnováhy
obsahuje a přenáší látky podporující srážení krve
sérum na rozdíl od plazmy neobsahuje fibrinogen a další srážecí faktory krve

## Slide 27: Plná krev
Hematologická vyšetření
Stanovení krevních plynů
Stanovení glykovaného hemoglobinu
Stanovení některých stopových prvků
Stanovení amoniaku
Stanovení minerálů

## Slide 28: Pozor
Výběr vhodného protisrážlivého činidla
Zachování dodržení poměru mezi krví a antikoagulantem → může interferovat se stanovením analytů
Hemolýza
Trombolýza
Chylózní sérum/plazma
Ikterické sérum/plazma

## Slide 29: Hemolýza
Mírná – malý vliv na laboratorní testy
Masivní
  ↑ K, LDH, AST, Mg, ALT, HDL-C, CK, ACP
  ↓ GMT, ALP, amyláza
  Změna je závislá na koncentraci hemoglobinu →
  ovlivňuje fotometrická stanovení i průběh reakcí

## Slide 30
Trombolýza - rozpad trombocytů, ↑K+
  Chylózní plazma/sérum - ↑ TAG
  Ikterická plazma/sérum - ↑ bilirubin

## Slide 31: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku kapilární krve
Hlavní zásady:
  dostatečné prokrvení bříška prstu
  dostatečná desinfekce
  oschnutí desinfekce
  výběr správné lancety
  odstranění první kapky krve
  vyloučit mačkání prstu!!!
  vyloučit vniknutí vzduchových bublin do kapilár na stanovení ABR

## Slide 32: Odběr kapilární krve
nejčastěji – třetí nebo čtvrtý prst nepíšící ruky
novorozenci, nedonošenci - z bočních stran patičky nebo prstu (méně vhodný ušní lalůček nebo paleček na noze)
hloubka vpichu na patičce < 2,4 mm (narušení kosti, zvláště u nedonošenců)
první kapka otřít – vyšší procento tkáňového moku

## Slide 33: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku arteriální krve
Provádí kvalifikovaný pracovník na lůžkovém oddělení
Převážně ke stanovení parametrů ABR
Provádí se do originálních stříkaček s heparinem
Po odběru okamžitě vypudit veškeré vzduchové bubliny!!!
Krev nakláněním stříkačky promíchat

## Slide 34: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku moče
Vyšetření chemicky a sedimentu
  první ranní moč
  střední proud
Sběr moče za 24 hodin
  objem moče změřit s přesností na 10ml
  po důkladném promíchání odebrat 10ml
Sběr moče na stanovení mikroalbuminurie
  přes noc ( 8 hodin)
  přes den vyloučit fyzickou námahu

## Slide 35: Odběr vzorku moče
Nepoužívat znečištěné skleněné nádoby
Nepoužívat obaly od drogistických výrobků
Sběr moče na kyselinu vanilmandlovou
- 2 dny před sběrem pacient nesmí jíst ovoce, zeleninu, pít kávu, čaj, ovocné šťávy
- před sběrem do nádoby přidat 10 ml 6M HCl pro konzervaci

## Slide 36: Odběr vzorku moče
Sběr moče na katecholaminy, metanefriny
2 dny před sběrem vynechat potraviny s kofeinem, kakao, čokoládu, ořechy, sýry, banány, zeleninu
Sběrná nádoba s 10 ml 12,5 % HCl

## Slide 37: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku stolice
Čerstvá stolice
  okamžitý transport do laboratoře
Vyšetření na přítomnost okultního krvácení
  krvácející vřed, nádor
U dětí ke stanovení aktivity trypsinu
  cystická fibróza

## Slide 38: 1. Mimolaboratorní část b. odběr slin
Žvýkání inertního materiálu
První sliny vyplivnout
Stanovení krevních skupin
Stanovení hladin léků
Stanovení drog

## Slide 39: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku plodové vody
Amniocentéza
  diagnóza vrozených poruch
  zjištění zralosti plodu
  provádí se v lokálním umrtvení
  injekční stříkačkou za stálé kontroly ultrazvuku
  vzorek chráníme před světlem
  okamžitý transport do laboratoře

## Slide 40: 1. Mimolaboratorní část b. odběr vzorku mozkomíšního moku
Provádí lékař do sterilní zkumavky bez aditiv
Vhodné použití atraumatické odběrové soupravy (zabránění arteficiální příměsi krve)
Sterilní rukavice bez pudru!!!
Do 30 minut před odběrem odebrat vzorek krve
Bezprostředně po odběru (max. do 1 hod) dopravit do laboratoře

## Slide 41: Odběr mozkomíšního moku
mozkomíšní mok musí být předán sanitářem kliniky nebo pracovníkem žurnální služby osobně pracovníkovi laboratoře (datum, hodina příjmu, včetně podpisu sanitáře je zaznamenán v příjmovém sešitě pro mozkomíšní mok)
neposílat potrubní poštou

## Slide 42: 1. Mimolaboratorní část b. odběr kostní dřeně pro cytogenetické vyšetření
odběr sternální punkcí provádí kvalifikovaný personál
cca 1 ml kostní dřeně sterilně odebrat do speciálně připravené a označené odběrové zkumavky s médiem (5ml PBS s heparinem)
odběrové zkumavky jsou připravovány v laboratoři a dodávány na příslušná pracoviště (vzorek odebraný do jiné zkumavky nelze zpracovat!)

## Slide 43: Odběr kostní dřeně pro cytogenetické vyšetření
Odběrové zkumavky se vzorky opatřit štítkem se jménem a dalšími údaji pacienta, zkumavku dobře uzavřít
Odebrané vzorky vždy důkladně protřepat (nejlépe na třepačce), aby nedošlo ke sražení vzorku!
Vzorek v žádném případě nemrazit! Při prodlení s odesláním uchovat vzorek v lednici nebo při pokojové teplotě

## Slide 44: 1. Mimolaboratorní část c. transport biologického materiálu
Šetrný a rychlý
Nevystavovat biologický materiál vysokým
teplotám a slunečnímu záření
Neskladovat krev v lednici
Neprodlužovat čas dodání do laboratoře
Zajistit nejlépe okamžitý transport do laboratoře
max. po dobu, která je udána v laboratorní
příručce každého pracoviště

## Slide 45: 2. Laboratorní část a. příjem a registrace biologického materiálu
Pracovník příjmu provede kontrolu:
  vhodnosti odběrového systému vzhledem k požadovanému vyšetření
  souhlas mezi údaji na žádance a biologickým materiálem
  dostatečné množství odebraného materiálu
  přidělí vzorku i žádance pořadové identifikační číslo s čárovým kódem podle požadovaného druhu vyšetření
  provede záznam do LISu

## Slide 46: 2. Laboratorní část
b. centrifugace (separace krevních elementů a tekuté složky krve)
c. skladování vzorku
d. příprava před vlastním stanovením
Všechny tyto postupy preanalytické fáze
se řídí podle platných SOP pro jednotlivá
vyšetření

## Slide 47: Na co si dát největší pozor v preanalytické fázi
Na identifikaci a přípravu pacienta
Souhlas údajů na žádance a biologickém materiálu
Správný, šetrný a přesný odběr do vhodně zvolené odběrové zkumavky
Rychlý a šetrný transport do laboratoře

## Slide 48
Chyby, kterých se dopustíme v průběhu preanalytické fáze, jsou místa před desetinnou čárkou.
  Chyby, kterých se dopustíme při laboratorním vyšetření, jsou místa za desetinnou čárkou.