## Slide 1: Vyšetřování urogenitálního traktu

## Slide 2: Urogenitální trakt

## Slide 5: Způsoby vyšetření urogenitálního traktu
Nativní snímek
Kontrastní RTG metody
Ultrasonografie
Výpočetní tomografie
Magnetická rezonance
Angiografie
PET/CT

## Slide 7: Nativní snímek břicha – nativní nefrogram
Snímkujeme v AP projekci vleže na zádech
Indikace:
zobrazení rentgenkontrastních konkrementů a kalcifikací, nelze odlišit flebolity v pánvi od urolitiázy
posuzujeme uložení, velikost a tvar obou ledvin, stíny m. psoas, rozložení střevního plynu
nedílná součást IVU – kontrola, zda je pacient řádně vyprázdněn a správná centrace

## Slide 8: nativní nefrogram

## Slide 9: Kontrastní RTG metody
IVU (intravenózní vylučovací urografie)
Mikční cystouretrografie
Ascendentní pyelografie
Descendentní pyelografie
HSG

## Slide 10: Intravenózní vylučovací urografie - IVU
NN – centrace, vyprázdnění
intravenózní podání nefrotropní jodové kontrastní látky
Množství podávané kontrastní látky je obvykle 60-80 ml dle hmotnosti pacienta
Snímky provádíme v intervalech 7, 14 a 21 minut po aplikaci KL
sledování vylučování KL ledvinami a transport moči
hodnotíme kontury, uložení a velikost ledvin, kalichopánvičkový systém, postup vylučování, šíři ureterů, náplň MM před a po mikci

## Slide 11: Normální obraz IVU

## Slide 12: Mikční cystouretrografie
doplňuje zobrazení během mikce, je častým vyšetřením v dětském věku.
Sestupná (antegrádní) cystografie navazuje na IVU.
Vzestupná (retrográdní) cystografie spočívá v zobrazení močového
měchýře a uretry při retrográdní aplikaci kontrastní látky, ta se aplikuje zpravidla cévkou s balónkem.
U žen se kontrastní látka aplikuje infuzí cévkou přímo do močového měchýře
U mužů se cévka zavádí jen do močové trubice, v níž se za zevním ústím močové trubice zafixuje balonkem a aplikuje se kontrastní látka
Při normálním nálezu se naplní pouze močový měchýř, nemělo by dojít k naplnění ureterů. Snímkuje se po naplnění močového měchýře v AP a šikmých projekcích.

## Slide 14: Ascendentní pyelografie
Provádíme hlavně u vyšetření, kdy je porušen normální tok moči z ledvin do močového měchýře
Vyšetření začíná cystoskopií a cystoskopickým zavedením tenké cévky do močovodu
následuje aplikace nefrotropní JKL v nižších koncentracích přímo do kalichopánvičkového systému ledviny a močovodu
kontrastní látka je aplikována pod skiaskopickou kontrolou
dnes se provádí pouze výběrově, jen pokud ostatní neinvazivní metody nepřinesou dostatek diagnostických informací.

## Slide 16: Descendentní pyelografie
přímou punkcí ledviny se cestou dolního, příp. středního kalichu zavede do oblasti pánvičky nefrostomický drén - pig-tail
přímá aplikaci nefrotropní JKL v nižší koncentraci a za skiaskopické kontroly do kalichopánvičkového systému ledviny a močovodu

## Slide 18: Hysterosalpingografie (HSG)
Aplikace 7-10 ml vodné jodové kontrastní látky do děložní dutiny Schulzeho stříkačkou, za skiaskopické kontroly
Snímkování děložní dutiny a vejcovodů v chabé náplni, masivní náplni a po průniku k.l. do peritoneální dutiny.
Průkaz anomálií dělohy a průchodnosti vejcovodů.
Indikace - poruchy plodnosti (sterilita, infertilita)
Kontraindikace - záněty, nádory, těhotenství, období bezprostředně kolem menstruace (vhodná doba je 10. den po menses)
V současnosti se nahrazuje kontrastní ultrasonografií

## Slide 19: HSG

## Slide 20: Ultrasonografie
Ledviny – velikost, hydronefróza, TU, abscesy,
cysty, traumata, po transplantaci
Uretery, vesikoureterální reflux
Močový měchýř
Renální tepny a žíly - Doppler
Prostata, děloha
Plod

## Slide 21: Ultrasonografie

## Slide 22: US plodu

## Slide 23: Výpočetní tomografie
1/ spirální CT ledvin - vyšetření z indikace podezření na urolitiázu se provádí nativně
2/ aplikace kontrastní látky intravenózně často je vhodné provést vícefázové vyšetření včetně odložených snímku ve vylučovací fázi.
Indikace:
USG vyšetření nelze provést(obézní pacient, meteorismus)
USG nález není jednoznačný
podezření na maligní patologickou lézi z USG k jejímu potvrzení, event. potom jako předoperační vyšetření
u malignit rovněž jako stagingové vyšetření

## Slide 24: CT

## Slide 25: CT angiografie renálních tepen

## Slide 26: Magnetická rezonance retroperitonea
zobrazovací modalita doplňující USG a CT
Indikace:
Zobrazení ledvin a nadledvin
Zobrazení vývodných cest močových (MR urografie)
Nádorová onemocnění
MRA renálních arterií

## Slide 28: MR angiografie renálních tepen

## Slide 29: MR

## Slide 30: MR plodu

## Slide 31: Digitální subtrakční angiografie (DSA)
zlatým standardem zobrazení renálních tepen
metoda invazivní, spojená s radiační zátěží a nutností podání jodové kontrastní látky
umožňuje kromě diagnostiky definitivní terapeutické výkony (PTA a implantace stentu).

## Slide 32: DSA renálních tepen

## Slide 33: Nukleární medicína
Dynamická scintigrafie ledvin
Statická scintigrafie ledvin
Radionuklidová mikční cystografie