## Slide 1: Základy molekulární biofyziky, fyzika krevního oběhu

## Slide 2: Fyzikální veličiny v klinické praxi
Tlak v těle
Krev jako tekutina
Akční potenciály práce srdce
Osmotický tlak
Termodynamika
Proudění krve
Plyny k tekutinách

## Slide 3: Tlaky v lidském těle
Tlak v oku, přední a zadní segment oční
Tlak a plíce, intrapleurální prostor
Tlak v GIT, plynatost
Tlak krevní, hypertenze a hypotenze
Nitrolební tlak
Tlak v kloubu, v tekutině a tlak dotykem
Měření tlaku metody se liší

## Slide 4: Tlaky v lidském těle (PASCALŮV ZÁKON )
Tlak vyvolaný vnější silou působící na povrch kapaliny je ve všech místech a ve všech směrech kapalného tělesa stejný.
- tlak p charakterizuje stav kapaliny v klidu
- tlak měříme manometry
- velikost tohoto tlaku nezávisí na objemu ani hustotě kapaliny
- využití Pascalova zákona - hydraulická a pneumatická zařízení

## Slide 5: Tlak a plíce, intrapleurální prostor
25000 krát za den dech, 10000 litrů vzduchu.
Intrapleurální tlak je 5 až 10 mg Hg
Astma-odpor vzduchu
Fibrosa plic elasticita
klesá

## Slide 6: Měření tlaku

## Slide 7: Fyzikální veličiny v klinické praxi
Tlak v těle
Krev jako tekutina
Akční potenciály práce srdce
Osmotický tlak
Termodynamika
Proudění krve
Plyny k tekutinách

## Slide 8: Krev jako tekutina 1
Srdeční výdej = tep x ejekční objem
-5,8 litr/min = 72 tepů/min x 80 ml/tep
Tlak síla na plochu
U cév je nutné počítat: T
Povrchové napětí síla na jednotku délky
Práce a energie
Výkon je 1,2 W
80 % krve v systémovém oběhu
-15 % arterie -10 % kapiláry -75 % žíly
20% plicní (malý) oběh
-46 % arterie - 8 % kapiláry -46 % žíly
Hustota krve r = 1 040 kg/m3
Viskozita závisí na HTK

## Slide 9: Tlak a napětí
Laplaceův zákon. Vztah mezi napětím T (N.m-1) ve stěně pružné membrány uzavírající objem kapaliny s rozdílem tlaků P (Pa) uvnitř a vně membrány je dán rovnicí
Objemový tok. Objem ΔQ kapaliny, která protéká přímou trubicí o poloměru R, délce L při tlakovém spádu ΔP za čas Δt je dán Poiseuillovým – Hagenovým vztahem

## Slide 10: Krev jako tekutina 3
Plasma + erytrocyty + leukocyty + destičky
5x106/mm3 7x103/mm3 2x105/mm3
Plasma: H2O + minerály + bílkoviny , Hematokrit = objemery/objemcelkový
Viskozita rheologický parametr síla tření mezi dvěma vrstvami o jednotkové ploše, jeli rozdíl rychlostí 1m/s
Rychlost sedimentace – úměrná rozdílu hustot, gravitaci, druhé mocnině poloměru, a nepřímo viskozitě

## Slide 11: Traspotní jevy - Viskozita
Viskozita rheologický parametr síla tření mezi dvěma vrstvami o jednotkové ploše, jeli rozdíl rychlostí 1m/s
σ = F/A (Pa),
η je koeficient tření nebo viskozita, a výraz Δv/Δx je v limitě pro Δv → 0 a Δx → 0 roven vektoru gradientu rychlosti (grad v) ve směru x.

## Slide 12: Traspotní jevy - Viskozita
Viskozita rheologický parametr síla tření mezi dvěma vrstvami o jednotkové ploše, jeli rozdíl rychlostí 1m/s
σ = F/A (Pa),
Kromě této tzv. dynamické viskozity η, se též užívá kinematická viskozita ν, definovaná jako dynamická viskozita dělená hustotou ρ
Pokud se hovoří pouze o viskozitě, rozumí se viskozita dynamická.
Jednotkou dynamické viskozity je pascalsekunda, Pa.s. Hlavní jednotkou kinematické viskozity je m2.s-1

## Slide 13: Viskozita krve
Viskozita kapalin – byla probírána u krve:
zvyšuje se při více ERY
Je větší ve středu trubice, kde jsou partikule, u stěn je plasma
S teplotou viskozita klesá
Viskozita je vyšší při více bílkovinách
Hodnota je asi 5 až 6 vyšší než voda

## Slide 14: Difuze
1. Fickův zákon
hustotu difuzního toku (n/A),
vyjádřenou v molech na m2 za sekundu
Konstanta D se nazývá difuzní koeficient (m2.s-1)
Difuze je jedním z nejdůležitějších fyzikálních procesů, umožňuje pohyb látek uvnitř buněk
V živých organismech je ovlivněna mnoha faktory, které znemožňují přesný výpočet její rychlosti, přesto však můžeme z hodnot difúzních koeficientů usuzovat na rychlost četných životních procesů

## Slide 15: Vedení tepla
předávají kinetickou energii následkem vzájemných srážek
λ je koeficient tepelné vodivosti, tepelná vodivost
Q je teplo (J)
λ – rozměr W.m-1.K-1
Transportní jevy
  Difuze
  Viskozita
  Vedení tepla

## Slide 16: Fyzikální veličiny v klinické praxi
Tlak v těle
Krev jako tekutina
Akční potenciály práce srdce
Osmotický tlak
Termodynamika
Proudění krve
Plyny k tekutinách

## Slide 17: Záporné napětí-70 mV

## Slide 18: Rozdíl mezi myocytem a ostatní dráždivou svalovou a nervovou tkání

## Slide 19: Dva pojmy mezi fyzikou a fyziologií
Dráždivost tkání (např. svalů) vyjádřit pomocí reobáze a chronaxie. proudovými impulsy, existuje určitá hodnota proudu, pod kterou nelze podráždění vyvolat. Ta se nazývá reobáze. Chronaxie je doba nutná k vzniku akčního potenciálu impulzem o dvojnásobku hodnoty reobáze.

## Slide 21: Elektrický proud a popis EKG

## Slide 22
EKG
Dočasná kardiostimulace
Elektrická kardioverze
Defibrilace
Trvalá stimulace
Diatermie
Přehled tematických okruhů

## Slide 23: E K G
Klasické 12 svodové
Kontinuální monitorování
Centrála pro monitorování arytmií
Monitorování ST úseků

## Slide 24: EKG – teorie a praxe

## Slide 26: Normální EKG

## Slide 27: Změny úseku ST

## Slide 28: Převodní systém srdeční

## Slide 32: EKG
V1-V6
aVF,a VR,aVL
tří bipolárních svodů: svod I - RL, svod II - RF a svod III - FL
Celkem 12 svodů
III
III
II
I

## Slide 34: Holterovské monitorování
Záznam 24 hodin,
Počítač zpracuje
ES –komorové a síňové

## Slide 35: Kardiostimulace
dočasná intravasální kardiostimulace
dočasná trastorakální kardiostimulace
dočasní jícnová kardiostimulace

## Slide 37: Sval

## Slide 38: Kardioverze - JIP
Puls má energii 50 Ws až 300 Ws
Synchronizace R vlnou na EKG
Nedotýkat se postele ani pacienta

## Slide 40
Defibrilace, kardioverze

## Slide 41: EEG - epilepsie

## Slide 42: Sběr signálů EEG

## Slide 43: Fyzikální veličiny v klinické praxi
Tlak v těle
Krev jako tekutina
Akční potenciály práce srdce
Osmotický tlak
Termodynamika
Proudění krve
Plyny k tekutinách

## Slide 44: Osmotický tlak – matematický popis

## Slide 45: Osmotický tlak
látka rozpuštěná v roztoku
rozpouštědlo
Semipermeabilní polopropustná stěna či membrána

## Slide 46
Osmolarita = molaritě násobené počtem disociovaných iontů
0,3 M glycerin 0,3 Osmol
0,3 M NaCl 0,6 Osmol

## Slide 47
Isotonický není isoosmotický
koloidní osmotický tlak
Membrány jsou propustné pro rozpouštědlo

## Slide 48: Termodynamika
dU = dQ + dW
matematickým vyjádřením I. termodynamické věty a vyjadřuje zákon zachování energie. Systém může konat práci (-W) jen tehdy, poklesne-li jeho vnitřní energie nebo je – li mu dodáno teplo. V této souvislosti považujeme práci nebo teplo za „+“ jsou–li do systému dodány, za „-“, jsou–li systémem vydány. Stroj, který by vykonával mechanickou práci aniž by spotřeboval odpovídající množství jiné formy energie, by byl v rozporu s I. větou termodynamickou a nazývá se perpetum mobile I. druhu.

## Slide 49: Energie J
Práce je makrofyzikální uspořádaná forma energie ze systému co koná na systém co ji bere
Teplo je mikrofyzikální neuspořádaná forma energie mezi systémy, práce se může převést na jakoukolic formu energie, ale teplo ne tam je část může být na makropráci.
Q= přírůstek U + práce
Entalpie – za stejného tlaku – A= p . D V
H= U+PV izobarické děje
reversibilní a irever. Děje
tzv. degradace energie – její přeměna část na práci
Specifické teplo – kalorimetrická rovnice –energie ke zvýšení teploty o 1 stupeň 1 Kg látky nebo molu
Skupenské teplo spotřeba energie na přeměnu 1 kg či molu při teplotě tání či tuhnutí.

## Slide 50: Energie J
Entalpie – H= U+PV izobarické děje
Volná energie F – práce využitelná při izotermickém ději
Volná entalpie G
Chemický potenciál
Specifické teplo – kalorimetrická rovnice –energie ke zvýšení teploty o 1 stupeň 1 Kg látky nebo molu
Skupenské teplo spotřeba energie na přeměnu 1 kg či molu při teplotě tání či tuhnutí.
Tělo:
1.záření 2.prouděním 3.vedením 4 vypařováním

## Slide 51: Termodynamika
Teploměry: jednotka SI základní jednotka kelvin 1 K
K měření délková objemová roztažnost – délková objemová, el. odporu, svítivost.
Termoregulace, - silová zařízení
Sterilizace autoklávy, kalorimetrie.
Léčebné užití tepla – solux infračervené el.mg
Ultrafialové, diatermie, hypertermie
Termodynamické pojmy
– energie, - celková vnitřní + práce, entalpie, entropie, chemický potenciál, volná energie entalpie, učebnice střední školy.

## Slide 52: Fyzikální veličiny v klinické praxi
Tlak v těle
Krev jako tekutina
Akční potenciály práce srdce
Osmotický tlak
Termodynamika
Proudění krve
Plyny k tekutinách

## Slide 53: Periferní srdce žilní systém, chlopně a tepová vlna, tepna těsně u žíly
Proudění tekutin – laminární turbulentní

## Slide 54: Typy proudění ideální kapalinaviskozita 0, realná,
Reynoldovo číslo
R= rychlostxpoloměrxhustota/viskozita
Rychlost m/s
Poloměr m
Hustota kg/m3
Viskozita Ns/m2
Do 100 stacionární do 1000 je laminární a nad 1000 turbulence

## Slide 55: Proudění – rovnice: kontinuity a Bernoulliho
rovnice kontinuity:průřezem S1 i S2 proteče za stejný časový interval tekutina o stejné hmotnosti
pro nestlačitelné kapaliny pak platí:
při proudění platí zákon zachování mechanické energie
z rovnice kontinuity vyplývá, že tekutina má v S2 větší rychlost než v S1 Þ tekutina má v S2 větší kinetickou energii než v S1 Þ při zvýšení kinetické energie se musí snížit tlaková potenciální energie Ep=W=p×DV

## Slide 56: PROUDĚNÍ SKUTEČNÉ (REÁLNÉ) KAPALINY
hydrodynamický paradoxon - z Bernoulliho rovnice plyne, že v místě s vyšší rychlosti má kapalina nižší tlak
při velkém zúžení trubice může tlak klesnout pod hodnotu atmosférického tlaku a do trubice je nasáván vzduch.
využití u rozprašovačů, vodních vývěv, karburátoru,... využití hydrodynamického paradoxonu a bernoulliho rovnice: rozprašovač, vodní vývěva, karburátor…..
PROUDĚNÍ IDEÁLNÍCH TEKUTIN
síly, které brzdí pohyb kapaliny - původ ve vzájemném silovém působení částic kapaliny - síly vnitřního tření, způsobují přeměnu části kinetické energie kapaliny na její vnitřní energii kapalina proudí v trubici různými rychlostmi laminární proudění - při ustáleném proudění a malých rychlostech turbolentní proudění - větší část mechanické energie proudící kapaliny se přeměňuje na vnitřní energii kapaliny

## Slide 57: Pohyb tekutiny v kapiláře, zjednodušeně pro dvě veličiny

## Slide 58: Technické parametry cirkulace
Céva typ
prů-měr
Celk. řez
V cm 2
Poddíl objemu(%)
Tlak (Hgmm/kPa)
tok (m/s)
Aorta
25 mm
2.5
15
120/80
0.33
Artery
4 mm
20
90/60
Arteriole
30 µm
40
85/30
Capillary
8 µm
2500
5
30>10/4
0.0003
Venule
20 µm
250
59
10-14
Vein
5 mm
80
5- 8
0.006
Vena cava
30 mm
8
0/0
0.22

## Slide 59: Vztlak a odpor vody Předhled našich pojmů a dosud řečeného
Tlak p=ghr
Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice
Archimedův zákon vztlak=G x hustota kapaliny/hustota tělesa
Odpor vody
Síla odporu = c.S.r.v2/2g c -je činitel tvaru
Viskozita kapalin – byla probírána
Proudění laminární a turbulentní
Reynoldsovo číslo

## Slide 60: Fyzikální veličiny v klinické praxi
Tlak v těle
Krev jako tekutina
Akční potenciály práce srdce
Osmotický tlak
Termodynamika
Proudění krve
Plyny k tekutinách

## Slide 61: MOLEKULÁRNÍ BIOFYZIKA
Skupenské stavy hmoty
pV = nRT
Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení
stř.kv.rych.
Nejpravděpodobnější
Průměrná
Střední kvadratická

## Slide 62: MOLEKULÁRNÍ BIOFYZIKA
Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení
stř.kv.rych.
k = R/NA = (8.31 J.mol–1.K–1)/(6.02x1023 mol–1) = 1.38x10–23 J.K–1 je Boltzmannova konstanta a T je absolutní teplota.

## Slide 63: MOLEKULÁRNÍ BIOFYZIKA
Skupenské stavy hmoty
pV = nRT
Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení
stř.kv.rych.
Nejpravděpodobnější
Průměrná
Střední kvadratická

## Slide 64: Kapalinya tuhé látky
U kapalin - izotropní, nelze zanedbat vzájemnou soudržnost molekul,
Tuhé látky přesné prostorové uspořádání,
Pozor přechlazené kapaliny
"elektronový plyn"
Plasma - fyzikální

## Slide 65: Klasifikace disperzních systémů
a) disperze analytické (do 1 nm). Jejich název plyne z toho, že částice nemůžeme fyzikální cestou zjišťovat, můžeme je identifikovat pouze chemicky, analyticky;
b) disperze koloidní (1–1000 nm);
c) disperze hrubé (1 μm a větší)

## Slide 66: Sedimentace- fyzika nikoliv FW
Klesání částic ve směru působením gravitačního pole se nazývá sedimentace. Proti tomuto ději však působí tepelný pohyb molekul.
sedimentační rovnováha
Stokesovým zákonem
Fg - Fvztlak = V(ρ - ρ0)g
Fg - Fvztlak = Fodpor,
viskozita prostředí η

## Slide 67: Plyny rozpuštěné v kapalině
Plyn se do kapaliny absorbuje
V rovnovážném stavu přechází v časové jednotce stejné množství molekul daného plynu z plynné fáze do kapalné a naopak
Henryho zákon říká, že váhové množství plynu rozpuštěné za dané teploty v kapalině je přímo úměrné tlaku plynu nad kapalinou
Rozpustnost plynů v kapalině s rostoucí teplotou klesá
Henryho zákon má význam ve fyziologii dýchání.
ckap koncentrace plynu v kapalné fázi vyjádřena v počtu molů na litr

## Slide 68: Rozpouštění plynů v kapalinách
Zvýšený atmosférický tlak – hyperbarie – potápěči, embolie – Kesonová nemoc
Hypobarie – blázni na druhé straně – horolezci (horská nemoc)
Vnější dýchání-objemové změny hrudníku, plíce se pasivně vlastní pružností přizpůsobují hrudníku
Podtlak a pneumotorax
Výměna plynů difuze – Fickův zákon
Rychlost difuze je dána difuzní konstantou, plochou a gradientem koncetrace

## Slide 69: Konec této části lékařské fyziky