## Slide 1: RTG v klinické praxi
zdroj RTG
obrazy
ochrana
skiaskopie verzus skiagrafie
kontrastní látky
Terapie
Praha 2007 Beneš J

## Slide 2
1895 – Roentgen: oznamil tento vynález elektromagnetické záření s kratšími vlnovými délkami než ultrafialové: 10 až 0,01 nm
1901 Nobelova cena
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923)
ruka MANŽELKY?
Wilhelm Röntgen, Wurtzburg

## Slide 3: Spektrum elektromagnetického záření
f= c/λ T= λ/c λ = cT = c/f
Rovnici můžete stále dokola zkoušet
5 až 100 pm
10–200 keV

## Slide 4: Vznik rentgenového záření
Spektrum emitovaného záření: brzné a charakteristické
  Plynulost narušena ostrými špičkami – K-liniemi → spektrum tvoří dva rozdílné fyzikální procesy:
  Elektron je při dopadu na anodu bržděn následujícími příčinami:
  Ke ztrátě kinetické energie dojde:
    1. posupným třením a elastickými nárazy na jednotlivé atomové dráhy
    2. nárazem elektronu na jiný elektron anody

## Slide 5
3. Spektra atomů
3. 2. Rentgenová spektra
katoda
antikatoda
anoda
uspořádání podle Coolidge

## Slide 6: Schéma rentgenové lampy a energie (spektrum brzdného záření)
Pronikavost (energii, vlnovou délku)
Intenzitu rentgenového záření regulujeme změnou žhavení rentgenky, anodovým proudem (na řídícím panelu nastavujeme mA).

## Slide 7: Vznik rentgenového záření
Vysvětlení fyzikálních principů:
  ad1) dochází k plynulému brždění, vede k emisi záření se spojitým spektrem
  ad2) nárazem na elektron nacházející se např. na vnitřní atomové dráze K, jehož vazební energie < energie elektronu dopadajícího → dojde k vyražení tohoto K elektronu z jeho oběhové dráhy → nahrazen elektronem z L dráhy → vyzáření energetického kvanta při přechodu mezi dráhami
    Vzniká charakteristické záření (vlnová délka závisí na materiálu anody) → K-linie narušující hladký průběh emitovaného záření
změna směru dráhy elektronu a jeho zpomalení při současné emisi

## Slide 8: Filtrace sekundárního záření
PC – primární clona
BC - Buckyho clona
R – zdroj lampa
P – pacient
Pozor lamely jsou kružnice
a postupně se sklápějí

## Slide 9: Rentgenka základní pojmypojmy
Rentgenová lampa
Brzdné rentgenové záření
Charakteristické rentgenové záření
Zdroje anodového a žhavícího napětí.
Ovladač a chlazení
Štít (čerstvá historie)
Clony

## Slide 10: Vznik rentgenového záření
Rentgenka:
  Robustní konstrukce (vysoké napětí, stovky kV, tepelný ohřev)
    Většina kinetické energie se mění na teplo → silný ohřev anody → masivní konstrukce anody
    Rotace anody zabraňuje lokálnímu ohřevu jednoho místa
    Aktivní chlazení anody protékající chladicí kapalinou
    Anoda se nachází v trubici s vysokým vakuem → rotaci nelze zajistit mechanicky zvenčí → rotace je buzena elektromagneticky
    Elektrický obvod: řízení dvou parametrů
      1.anodové napětí → maximální energie fotonů X-záření (keV)
      2.anodový proud → intenzita X-záření

## Slide 11: Typy skiaskopie
Pan
Brzdné zářní 0,1%
Charakteristické
brzdné

## Slide 12: Co nám RTG nabízí za metody
Skiaskopie tma nyní zesilovač
zesilovače štítového obrazu (peníze)
Skiagrafie
Tomografie
Štítová fotografie (já bych chtěl mít tvé foto)
Počítačová tomografie
POUŽITÍ RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ V TERAPII

## Slide 13: Filtrace sekundárního záření
PC – primární clona
BC - Buckyho clona
R – zdroj lampa
P – pacient
Pozor lamely jsou kružnice
a postupně se sklápějí

## Slide 14: Skiaskopie

## Slide 15: Ozařování sekundárním zářením

## Slide 16: Běžný snímek plic (S+P)

## Slide 17: Plíce

## Slide 18: Kontrastní látky
Pozitivní – barium, jódové roztoky
Negativní – vzduch
Dvojí kontrast – po bariu přijde i vzduch
Kovové předměty

## Slide 19: Skiaskopie od úst až po tlusté střevo

## Slide 20: Vyšetření tlustého střeva

## Slide 21: Skiaskopie kontrastní látkou

## Slide 22: Nálezy na jícnu

## Slide 23: Žaludek

## Slide 24: Ca céka

## Slide 25: i.v. urografie
Kontrastní látka pozitivní
-telebrix (jodové preparáty) barium
Kontrastní látka negativní

## Slide 26: Koronarografie RIA ramus intterventricularis anterior RD ramus dorsalis

## Slide 27: Angiografie břišní dolních končetin

## Slide 28: Mozková angiografie

## Slide 29: Clony Lymfografie
Primární a sekundární
Buckyho clona
Lysholmova clona

## Slide 30: Tomografie - schéma

## Slide 31: Detektory X-záření pro CT
Úkolem zachytit fotony X-záření procházející vyšetřovanou tkání a jejich přeměna na elektrický signál
  Scintilační detektory – nejčastější použití – obsahují scintilační krystaly NaI(Tl), CsI(Tl) Bi4Ge3O12 (vysoká detekční účinnost při malých rozměrech
  Ionizační komory plněné stlačeným plynným xenonem - ojedinělé použití)

## Slide 32: Scintilační detektory
Scintilační detektory jsou založeny na vlastnosti některých látek reagovat světelnými záblesky (scintilacemi) na pohlcení kvant ionizujícího záření
světelné záblesky se pak elektronicky registrují pomocí fotonásobičů nebo fototranzistory
Výhody:
  Vysoká detekční účinnost (citlivost) -vysokou detekční účinnost (citlivost), která se často blíží 100%.
  Krátká mrtvá doba - scintilace v krystalu cca10-9sec, zpracování ve fotonásobiči cca 10-8sec. Mrtvá doba scintilačního detektoru asi 1ms

## Slide 33: CT- historie

## Slide 34
Počítačová tomografie schéma

## Slide 35: Mnohodetektorové, rotační a spirální CT
1.generace CT – 70. a 80. léta – systém jedné rentgenky a jednoho detektoru → jeden řez trval několik minut
Začátkem 80. let vynalezeny rotační a spirální CTčka. – vysoká technická dokonalost
Dalšího pokroku můžeme dosáhnout na poli zkracování dob vyšetření → moderní počítačové systémy

## Slide 36: Rotační metoda
Spočívá v nezávislém získávání jednotlivých obrazů příčných řezů těla a následné tomografické rekonstrukci v 3D obraz → diskrétní proces
Základní typy uspořádání:
Vějířovité
Detektory v kruhové výseči, která se otáčí společně s rentgenkou
Stovky detektorů.
Kruhové
Detektory po celém obvodu
Tisíce detektorů

## Slide 37: Spirální metoda
Počátkem 90. let technický pokrok umožnil přejít na spojitý proces měření (bezkabelový přenos zdrojového napětí)
Kombinací posuvu pacienta a rotačního pohybu rentgenky vznikl spirální pohyb

## Slide 38: Computerized Tomography (CT)
1972 Hounsfield announces findings at British Institute of Radiology
Hounsfield, Cormack receive Nobel Prize in Medicine
(CT images computed to actually display attenuation coefficient m(x,y))
Important Precursors:
1917 Radon: Characterized an image by its projections
1961 Oldendorf: Rotated patient instead of gantry
Result:

## Slide 39: First Generation CT Scanner
Acquire a projection (X-ray)
Translate x-ray pencil beam and detector across body and record output
Rotate to next angle
Repeat translation
Assemble all the projections.

## Slide 40: CT přístroje

## Slide 41: CT
Oblast břicha
Pohled zdola

## Slide 42: CT
Obrázek výše

## Slide 43: CT
Pod játry

## Slide 44: CT 4 sekvence

## Slide 45: CT 5 sekvence

## Slide 46: Ukázky virtuální kolografie 1

## Slide 47: Tři směry posunu axial, lateral, trasversal
Výsledek
Zobrazeni

## Slide 49: Kontrastní látky. Substrakční radiografie.
Rentgenové zobrazení měkkých tkání: malé rozdíly v absorpci X-záření → nízký kontrast zobrazení, nemožnost rozlišení některých struktur
Zvyšování kontrastu aplikací vhodných kontrastních látek do zkoumaných míst (zažívací trakt, žlučové či močových cest, cév, …):
Látky obsahující atomy těžkých kovů – baryum, jód
Zvýšení absorpce X-záření odhalí případné defekty či anomálie

## Slide 50: Spektrum elektromagnetického záření
f= c/λ T= λ/c λ = cT = c/f
Rovnici můžete stále dokola zkoušet

## Slide 51: POUŽITÍ RENTGENOVÉHO ZÁŘENÍ V TERAPII
negativní biologické účinky absorpce
Comptonovým rozptylem sekundární elektrony značnou energii postupně ztrácí ionizací nebo excitací v poměrně malém objem
Absorbce závisí n 4 mocnině absorbátoru
Při fotoefektu foton primárního záření zaniká a jeho energie se spotřebuje na výstupní práci elektronu z atomu a na udělení kinetické energie tomuto sekundárnímu elektronu.
Intenzita svazku RTG záření - vyjádřena expoziční rychlosti, vyjádřené v A.kg-1.
Expozicí -velikost elektrického náboje uvolněného ionizací po absorpce RTG záření v jednotce hmotnosti absorbátoru. Její jednotku je coulomb na kilogram, C.kg-1.
absorbovaná dávka záření v jednotkách gray (Gy). 1 Gy = 1 J.kg-1.
Comptonův rozptyl (σ), μ = τ + σ.

## Slide 52
RTG záření - druh ionizujícího záření
Fotony rtg záření ionizují prostředí, kterým procházejí.
Vzniklé ionty fyzikálně-chemickými mechanizmy indukují biologické účinky.
Radiobiologie.
Rozeznáváme dva základní druhy biologických účinků:
Účinky stochastické (náhodné) na úrovni buněk
- zásahová teorie –
Učinky deterministické (nestochastické) na úrovni tkání
Notes: V praxi radiační hygieny je třeba zásadně rozlišovat dva druhy účinků rtg záření.
Mechanismy těchto účinků popisuje radiobiologie.

## Slide 53
Účinek stochastický Účinek deterministický
účinek je bezprahový účinek má práh
průběh je lineární průběh je nelineární
genetické účinky - poškození tkání
- karcinogeneze - nemoc z ozáření
Notes: Základní definice těchto účinků.
Při stochastickém, bezprahovém účinku záleží dle zásahové teorie na tom, zda procházející foton zasáhne citlivou strukturu buňky – nejčastěji chromosomu – a tím vyvolá poškození buňky.
Účinky deterministické jsou kumulativní a představují reakci či poškození dané tkáně na ozáření.

## Slide 54
Příklad: ozáření kůže ionizujícím zářením
- gradace deterministických účinků
Nejnižší práh : erytemová dávka – zčervenání kůže - a
Vyšší práh : epilační dávka – pigmentace a vypadávání vlasů - b
Nejvyšší práh : nekrotická dávka – poškození kůže s nekrozou - c
BÚ
B Ú
Notes: Tento typ deterministického účinku je nejčastější. Je vyvolán ozářením kůže rtg zářením, ale stejně i jiným druhem ionizujícího záření – např. UV zářením.

## Slide 55
Nomenklatura dávek
Ve fyzice vyjadřujeme absorbovanou dávku v jednotkách
Gray ( Gy ) = J/kg = 100 radů
V radiobiologii a ochraně před zářením užíváme efektivní dávku
Sievert ( Sv ) = Dabs . QF = 100 rem
Dávkový ekvivalent či efektivní dávka dovoluje srovnávat biologické účinky různých druhů ionizujícího záření. QF (quality factor) je pro rtg a gamma záření roven 1. Proto u rtg záření se 1 Gy = 1 Sv.
Pozn.:
Notes: Základní dozimetrické veličiny užívané v radiační hygieně. Přesněji a podrobněji viz biofyzika.

## Slide 56
Příklady efektivních dávek při běžných rtg vyšetřeních

## Slide 57: Clonění a kolimace versus poškození

## Slide 59: Problematika sekundárního záření radiační hygieny
OCHRANA PŘED RENTGENOVÝM ZÁŘENÍM